## Slide 1
实验1 计算机网络的协议与数据

## Slide 2: 计算机网络的初步认识

## Slide 3: 计算机网络是什么？
现在有三种最主要的网络：
  电信网络（电话网）
  有线电视网络
  计算机网络
在这三种网络中，计算机网络的发展最快，其技术已成为信息时代的核心技术。
计算机网络与互联网

## Slide 4: 计算机网络是什么？
计算机网络：以能够相互共享资源的方式互联起来的自治计算机系统的集合
  计算机网络建立的目的是实现计算机资源的共享；
  互联的计算机是分布在不同地理位置的多台独立的“自治”计算机系统。
  自治：非主从关系，对等的行为模式；
  联网计算机之间的通信必须遵循共同的网络协议。
自治（自主）计算机的互联集合
  自主（Autonomous ）：非主从，对等的行为模式；
  计算机（Computers）：数字化（数据、信号），计算能力；
  互联/互连（Interconnected）：通信。物理（通信线路/网络），逻辑（交换信息）。

## Slide 5
交换机
中心交换机
路由器
办公区
教学区
交换机
交换机
交换机
中心交换机
路由器
宿舍区
办公区
教学区
网络中心
学校1
学校2
学校3
学校4
路由器
路由器
计算机网络示例

## Slide 6: 交换机
交换机：将一组计算机组成局域网LAN。
  局域网组网设备
  交换机是链路层设备

## Slide 7: 以太网 — 交换机
在所有节点直接连接到交换机的 LAN 中，网络的吞吐量大幅增加。
  以太网交换机选择性地将个别帧从接收端口转发到连接目的计算机的端口。
  交换机维护着一个表，称为MAC 表。该表将目的 MAC 地址与用于连接计算机的端口进行比对。

## Slide 8: 路由器－外观
接口
  配置管理接口：Console、AUX
  LAN接口：Ethernet接口
  WAN接口： Serial同步串口
连接线缆为：
  配置：串行线
  LAN：双绞线
  WAN：V.35 DTE线缆、V.35 DCE线缆

## Slide 9: 路由器的作用
路由器是用于将不同网络互连起来的网络设备，是互联网的核心设施。
  对分组进行选路与传递
  路由器的主要功能实现于网络层，IP协议
互联网由多个物理网络通过路由器互连而成

## Slide 10: 互联网
  互联网是一个广域网、城域网和局域网的互联网络
计算机网络与互联网
  局域网—LAN
    地理范围小（几百米~几公里）
    办公室、楼内
    以广播型网络为主
  广域网—WAN
    地理范围大（几十公里~上千公里）
    以点到点网络为主
  城域网—MAN
    地理范围较大（几公里~几十公里），覆盖城市
    以广播型和点到点网络混合

## Slide 11: 互联网的结构
  互联网是一个广域网、城域网和局域网的互联网络
    层次复杂，结构不断变化的网际网络；
    用户计算机接入本地的校园网或企业网；
    企业网或校园网汇聚到作为地区主干网的城域网；
    地区主干网连接到国际或国家级主干网；
    国际或国家级主干网组成互联网的主干网。

## Slide 12: 一些易混淆的名词与概念
  计算机网络：一些相互连接的计算机的集合。
  互连网：一些相互连接的计算机网络的集合（网络的网络）。
  互联网：就是互连网的同义词。
计算机网络
计算机网络
计算机网络
计算机网络
互连网，互联网
计算机网络与互联网

## Slide 13: 网络中的协议与数据

## Slide 14: 计算机网络体系架构 参考模型

## Slide 15: 网络体系结构——参考模型
OSI参考模型：垂直分层体系结构 七层结构
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
网络层
数据链路层
物理层
通 信 介 质
传输层协议
会话层协议
表示层协议
应用层协议
端系统（计算机）A
端系统（计算机）B
中继系统（通信设备）
通 信 介 质
每一层包含一组协议，以及相应的语法、语义和交换规则；
每层实现一组特定的通信功能，逻辑上相对独立；
每一层代表着本层和底下所有各层的通信功能，并为上层提供通信服务。

## Slide 16: OSI参考模型各层功能
  物理层将信号放到线路上；
  链路层控制线路对端正确接收数据；
  网络层控制究竟是该送给哪个相邻节点；
  传输层控制源端和目的端的通信，以解决穿越网络过程中出现的丢包、乱序等问题。
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
通 信 介 质

## Slide 17: OSI 各层基本功能
控制、协调应用进程间的对话，同步。令牌管理
用户接口、为应用处理提供网络服务
数据表示、数据格式、编码
加密等特殊处理过程
协商数据传输语法
SMTP/POP（电子邮件）
HTTP（浏览器）
FTP（文件下载）
ASCII（文本格式）
BMP、JPEG、TIF（图片格式）
Operating System/
Application Access
Scheduling
传输层
数据链路层
网络层
物理层
协议示例
会话层
表示层
应用层

## Slide 18: OSI 各层基本功能
TCP
UDP
SPX
802.3
HDLC
EIA/TIA-232 V.35
IP
IPX
表示层
应用层
会话层
协议示例
将比特组合成字节进而组合成帧
用MAC地址访问介质、网络拓扑
错误发现、通知但不能纠正
提供穿越介质的可靠数据传输
设备间接收或发送比特流
说明电压、线速和线缆等
传输层
数据链路层
物理层
网络层
提供路由器用来决定路径的逻辑寻址
异种网互连
端到端的连接，可靠或不可靠的数据传输
数据重传前的错误纠正、流控
建立、维护、终止虚电路
对多个连接，区别的不同报文，

## Slide 19: OSI参考模型各层功能
以传输层为界
  下四层与通信紧密相关
    物理层、数据链路层、网络层、传输层
  上三层与应用紧密相关
    应用层、表示层、会话层
应用层
表示层
会话层
传输层
网络层
数据链路层
物理层
通 信 介 质

## Slide 20
应用层
物理层
数据链
路层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层
物理层
数据链
路层
网络层
传输层
会话层
表示层
发送进程
接收进程
物理层
数据链
路层
网络层
主机A
主机B
路由器
路由器
物理层
数据链
路层
网络层
通信子网
物理介质
物理介质
物理通信
物理通信：是通信进行的真实路径，从发送主机的上层逐层向下传递经
通信介质和通信子网送达目标主机，然后在目标主机中逐层向上传递。
物理通信是由主机和网络设备中的逐层通信及通信子网中的逐点通信组
合而成，因此物理通信具有间接通信属性。
网络通信子系统

## Slide 21
应用层
物理层
数据链
路层
网络层
传输层
会话层
表示层
应用层
物理层
数据链
路层
网络层
传输层
会话层
表示层
发送进程
接收进程
物理层
数据链
路层
网络层
主机A
主机B
路由器
路由器
物理层
数据链
路层
网络层
通信子网
物理介质
物理介质
逻辑通信
网络层协议2
链路层协议2
物理层协议2
逻辑通信：位于不同主机和网络设备中同层通信实体间的对话，对话遵
循某一特定协议，且每层协议各不相同；
传输层及以上层不同主机通信实体间的逻辑通信是直接点对点的通信，
下3层中主机与路由器和路由器与路由器之间的通信也是直接通信，且同
层通信协议不尽相同。
网络层协议1
网络层协议3
链路层协议1
链路层协议3
物理层协议1
物理层协议3
传输层协议
会话层协议
表示层协议
应用层协议

## Slide 22
TCP/IP协议模型定义了网络层、传输层和应用层共3层，但应用层覆盖了OSI参考模型中的会话层、表示层和应用层。
应用层
物理层
数据链路层
网络层
传输层
会话层
表示层
OSI参考模型
TCP/IP模型
应用层
网络接口层
网络层
传输层
7
6
5
4
3
2
1
Internet—TCP/IP模型
TCP（Transmission Control Protocol）
传输控制协议（第4层）
IP（Internet Protocol）
网间互连协议（第3层)

## Slide 23
对应OSI | TCP/IP | TCP/IP 主要协议
高层（5-7） | 应用层 | TELNET，FTP，SMTP，DNS，HTTP，NFS，SNMP
传输层（4） | 传输层 | TCP UDP
网络层（3） | 网际层 | IGMP ICMP IP ARP RARP
低层（1-2） | 网络接口层 | 可使用各种物理网络 以太网，FDDI PPP ATM FR
应用层
物理层
数据链路层
网络层
传输层
会话层
表示层
OSI参考模型
TCP/IP模型
应用层
网络接口层
网络层
传输层
Internet—TCP/IP模型
IP
LANs
MANs
WANs
ICMP
IGMP
ARP
RARP
Network
Layer
Network
Access
Layer
Transport Layer
Application Layer

## Slide 24: TCP/IP应用层
TCP协议栈不仅包括第3层和第4层的规范（如IP和TCP），也包括一些普通应用
规范，即应用层规范，其中某些应用也能在网络设备如路由器和交换机上实现。
TCP/IP协议栈
应用层
网络接口层
网络层
传输层
文件传输
—TFTP
— FTP
— NFS
电子邮件
—SMTP
远程登录
— Telnet
— rlogin
网络管理
—SNMP
域名管理
— DNS

## Slide 25: TCP/IP传输层
TCP/IP协议栈
应用层
网络接口层
网络层
传输层
TCP
UDP
主要功能：
流量控制：由滑动窗口实现流量控制；
可靠通信：由序列号和确认机制实现端到端的可靠通信。
两种协议：
TCP ：（ Transmission Control Protocol）
面向连接的可靠传输协议，为用户应用端之间提供一个虚拟电路。
UDP ：（ User Datagram Protocol）
无连接的非可靠传输协议

## Slide 26: TCP/IP网络层
TCP/IP协议栈
应用层
网络接口层
网络层
传输层
IP
ICMP
ARP
RARP
IP：对数据分组进行无连接的最佳传送路由选择（即提供全网范围的寻址功能）；
ICMP（Internet Control MessageProtocol)： 提供控制和传递消息的功能（但通信时需用IP封装）；
ARP（Address Resolution Protocol)：为已知的IP地址确定网络接口层的MAC地址；
RARP（Reverse Address Resolution Protocol) ：为已知的网络接口层MAC地址确定对应的IP地址。

## Slide 27: 网络数据与封装

## Slide 28: 通信机制
  全新的设计思想与技术进步
  分组交换（packet switching）
  存储转发（store and forward）

## Slide 29
数 据
数 据
数 据
分组交换
在发送端把要发送的报文分隔为较短的数据块
每个块增加带有控制信息的首部构成分组（包）
依次把各分组发送到接收端
接收端剥去首部，抽出数据部分，还原成报文
数 据
分组
11010011101 • • • • • • • • 00101001110
报文
发送端
首部
分组
数 据
首部
分组
首部
数 据
发
送
发
送
发送
在前
发
送
接收端
数 据
首部
数 据
首部
数 据
首部
11010011101 • • • • • • • • 00101001110

## Slide 30: 数据封装
传输层
数据链路层
网络层
物理层
会话层
表示层
应用层
主机A
主机B
数据
数据
网络头
数据
网络头
帧头
帧尾
1011000110101010
数据单位
APDU
PPDU
SPDU
报文/段 (segment)
分组 (packet)
帧 (frame)
比特流 (bits)
每一层的通信实体看到的是同一子系统中对等实体送来的包
传输层
数据链路层
网络层
物理层
会话层
表示层
应用层

## Slide 31
举例：TCP/IP 数据封装
传输层
数据链路层
物理层
网络层
上层数据
上层数据
TCP 头
数据
IP 头
数据
LLC 头
0101110101001000010
数据
MAC 头
表示层
应用层
会话层
报文/段 Segment
分组/数据报 Packet
比特 Bit
帧 Frame
FCS
FCS

## Slide 32
TCP报文段(segment)的格式
0 4 10 16 24 31
源 端 口 |  |  | 目 的 端 口 | 
序 号 |  |  |  | 
确 认 序 号 |  |  |  | 
首部长度 | 保 留 | 码元比特 | 窗 口 | 
校 验 和 |  |  | 紧 急 指 针 | 
选 项 |  |  |  | 填 充 域
数 据 |  |  |  | 
TCP数据格式

## Slide 33: IP分组（packet）的格式
0 4 8 16 19 31
版本 | 报头长 | 服务类型 |  | 总 长（MAX: 65535） |  | 
标 识 |  |  |  | 标 志 | 片 偏 移 | 
生 存 时 间 |  |  | 协 议 | 头 校 验 和 |  | 
源 IP 地 址 |  |  |  |  |  | 
目 的 IP 地 址 |  |  |  |  |  | 
IP 选 项 (MAX: 40) |  |  |  |  |  | 填充域
数 据 |  |  |  |  |  | 
IP数据格式

## Slide 34
数据链路层帧—以太网帧格式
帧首字段：告知网络中的其他设备一个帧将沿介质传输过来。
地址字段：用于存储数据链路源地址和目的地址。是链路层地址，也叫物理地址、硬件地址、MAC地址
类型/长度字段：可选字段，某些协议用其说明即将传输的数据类型，也可能用于说明帧的长度。
数据帧格式

## Slide 35
数据链路层帧—广域网WAN 帧格式
数据帧格式

## Slide 36: 举例：TCP/IP 数据解封装
上层数据
LLC 头 + IP + TCP + 上层数据
MAC 头
IP + TCP +上层数据
LLC 头
TCP+上层数据
IP 头
上层数据
TCP 头
0101110101001000010
传输层
数据链路层
物理层
网络层
表示层
应用层
会话层

## Slide 37: TCP连接管理
建立TCP连接
传输层连接分3个阶段：
连接建立、数据传送、连接释放
采用客户－服务器方式。
客户（client）：主动发起连接建立的应用进程
服务器（server）：被动等待连接建立的应用进程；经常用于提供服务
网络协议交互

## Slide 38
建立TCP连接（续）
三次握手（three-way handshake) :
① 主机A发起连接
发同步报文段，SYN=1，seq=x ，ACK=0 ;
② 主机B响应
发同步报文段并对A确认，SYN=1，seq=y,
ACK=1, ackseq =x+1;
③ 主机确认B的同步报文段，连接建立
发出对B的确认，ACK=1, ackseq=y+1。
网络协议交互

## Slide 39
TCP连接的建立
主机A
主机B
Telnet B
发送SYN报文
（SYN,SEQ=X）
接收SYN报文
（SYN,SEQ=X）
发送SYN报文
（SYN, ACK, SEQ=Y, ACK=X+1）
接收SYN报文
（ SYN, ACK, SEQ=Y, ACK=X+1 ）
发送确认报文
（ACK, SEQ=x+1, ACK=Y+1）
接收 确认报文
（ ACK, SEQ=x+1, ACK=Y+1 ）
— TCP连接的建立实际上是一同步过程（又称三次握手）
— 初始序列号X、Y 的确定，不同的系统可能采用不同算法
— TCP是一种点对点的平衡式通信方法，任何一方发起建立连接和终止连接
－A向B发送第一个数据报文段时，序号仍为x+1
SEQ：序列号
ACK：确认号
主动打开
被动打开
网络协议交互

## Slide 40
建立连接过程中，可完成以下工作：
· 双方使每一方都确知对方存在，已准备就绪；
· 双方确定了初始传输序号并获得确认；
· 双方可协商一些通信参数，如通告窗口大小、
MSS 和窗口比例因子等。
2. 关闭TCP连接
半关闭（half-close）
TCP连接复位
异常情况中途中断传输连接 ；RST比特置1 。
网络协议交互

## Slide 41
TCP连接的拆除
主机A
主机B
Telnet B
发送FIN报文
（SEQ=X）
接收FIN报文（SEQ=X）
通知上层应用程序，等待应用程序应答
接收确认报文
（ACK=X+1）
发送确认报文
（SEQ=X+1, ACK=Y+1）
接收 确认报文
（ SEQ=X+1, ACK=Y+1 ）
— TCP连接的拆除与建立过程略有不同，在于主机B接收到FIN报文后需通知
上层应用程序，上层应用程序要花费一定时间才能给出响应（如等待人的
响应），所以必须先发送确认报文以防对方等待超时后重发FIN报文
发送确认报文（ACK=X+1, SEQ=Y）
发送FIN报文（SEQ=Y，ACK=X+1）
接收FIN报文
（SEQ=Y，ACK=X+1）
网络协议交互

## Slide 42: 嗅探原理
网络嗅探(sniffer)又称网络监听或网络抓包，其目的是通过截获网络通信分组（报文），并对分组进行分析从而获知网络上的通信内容。
网卡模式：非混杂模式，混杂模式
非混杂模式（正常工作模式）：主机网卡对到达的分组进行地址匹配和过滤操作。仅接收分组中目标主机地址与自身地址（MAC，IP）相匹配的分组，其他分组均丢弃。
混杂模式：无差别的接收所有达到网卡接口的分组，不进行分组地址的匹配过滤操作。

## Slide 43: 嗅探原理
嗅探
共享式网络（集线器设备组网的网络）
嗅探
交换式网络（交换机设备组网的网络）

## Slide 44: 嗅探原理
交换式网络中的嗅探应用
端口镜像

## Slide 45
嗅探软件—WireShark