## Slide 1: 实验6 静态路由基本配置

## Slide 2
交换机
中心交换机
路由器
办公区
教学区
交换机
交换机
交换机
中心交换机
路由器
宿舍区
办公区
教学区
网络中心
学校1
学校2
学校3
学校4
路由器
路由器
互联网络示例

## Slide 3: 路由器结构
接口
  配置管理接口：Console、AUX
  LAN接口：Ethernet接口
  WAN接口： Serial同步串口
连接线缆为：
  配置：串行线
  LAN：双绞线
  WAN：V.35 DTE线缆、V.35 DCE线缆

## Slide 4: 路由器结构
路由器的基本组件
  CPU
  RAM
  ROM
  操作系统
路由器是网络组成的中心
  -路由器通常用于两种连接:
    -WAN 连接 （连接到ISP）
    -LAN 连接

## Slide 5: 路由器的作用
路由器是用于将不同网络互连起来的网络设备，是互联网的核心设施。
  对分组进行选路与传递
  路由器的主要功能实现于网络层，IP协议
  第三层设备
网络层
数据链路层
物理层
通 信 介 质
互联网由多个物理网络通过路由器互连而成
N
DL
DL
Ph
Ph

## Slide 6: 路由器的作用
IP地址的分配
每个路由器的不同接口，连接一个不同的IP子网，代表不同的网络
  具有不同的网络地址；
  不重叠的IP地址范围。

## Slide 7: 路由器基本功能—路由与交换
路由与交换
  路由器借助目的IP地址转发数据包
    路由表决定数据包的路径.
    确定最佳路径
    包被封装成帧
    帧通过媒介以比特流的形式排列

## Slide 8: 路由器基本功能—路由与交换
分层模型中的过程
    路由器接收一串编码比特流
    比特流被解码后传至二层
    路由器解封装数据帧
    保留数据包传至第三层
      -在这层检测目的IP地址决定路由路径
    数据包被封装送至出口

## Slide 9: 路由器基本功能—路由与交换

## Slide 10: 路由表
路由/选路（routing） : 选择一条用于发送或转发分组的路径；
依据：路由表
目的 Destination | 下一站 Next Hop | 出口 Interface | 度量 Metric
B | 直连 | 1 | 0
E | C | 2 | 2
…… |  |  | 
A的路由表
A
B
C
E
D
网络接口1
网络接口 2

## Slide 11: 路由表
路由有三个主要特点：
  目的网络
  下一跳
  度量
路由表

## Slide 12: 路由表——目的网络
路由表

## Slide 13: 路由表——下一跳（next hop）：数据包的下一目的地，下一个接力传递的路由器地址
路由表

## Slide 14
路由表

## Slide 15
路由表

## Slide 16: 路由表
路由表存储在 RAM 中，包含以下信息:
    直连网络 – 一个设备连接到另一个路由器接口时会出现
    远程网络连接 – 这个网络并非直接连接到某一台路由器
    网络的详细信息 包括源信息, 网络地址和子网掩码, 下一条路由的IP地址
建立路由表的三种途径:
    直连路由 –直接连到路由器上的网络
    静态路由 –管理员手工构建路由表
    动态路由 –路由器之间动态学习到的路由表

## Slide 17: 直连网络—直连路由
添加一个直连网络到路由表
直连路由出现在路由表的条件
  接口应该 up，up.
  接口已分配IP地址.

## Slide 18: 静态路由
路由表中的静态路由
    网络管理员的手动配置
    包含: 网络地址和子网掩码 以及路由下一跳IP地址或出接口
    在路由表中用S标出
何时使用静态路由
    路由器较少
    唯一外连出口
    星型拓扑
  例：末节（末梢）网络，使用静态路由

## Slide 19: 静态路由

## Slide 20: 静态路由—默认路由
默认路由
    将匹配所有的包.
    帮助减少路由条目
配置一条默认路由
    和静态路由相似，
    但IP地址和子网掩码全部是零

## Slide 21: 动态路由
动态路由协议
    向路由表中添加远程网络
    自动更新和维护路由表
自主网络探索
    通过共享路由表信息探索新的网络
维护路由表
    动态路由协议用来共享路由信息 维护
    更新自身的路由表
常见动态路由协议:
    RIP
    IGRP
    EIGRP
    OSPF

## Slide 22: 静态路由配置
IP route 命令
    配置静态路由: ip route

## Slide 23: 静态路由配置
在路由表中放置一条静态路由

## Slide 24: 静态路由配置
配置一条默认路由
    和静态路由相似，但IP地址和子网掩码全部是零
    Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit-interface | ip-address ]
    子网掩码 0.0.0.0 代表匹配所有网络
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 serial 0/0/0