## Slide 1: 实验7 静态路由高级配置

## Slide 2: 静态路由的优势
静态路由的优势
  手动配置，允许对分组的转发路径进行精确控制。
  比动态路由负担轻：不占用用户带宽,不占用CPU资源，减轻路由器的负担。
  静态路由是单向的，进行双向通信必须同时配置回程静态路由
  原理简单，配置简便，易于掌握。
  安全性。

## Slide 3: 分组转发过程
Step1-PC1将IP数据包封装成以太网帧,并将其目的MAC地址设为R1 FastEthernet 0/0接口的MAC地址

## Slide 4: 分组转发过程
Step2(1)- R1 发现帧的目的mac地址是自己的mac地址
Step2(2-3)- R1 剥离以太网帧后检测目的IP地址.

## Slide 5: 分组转发过程
Step2(4)- R1 在路由表中寻找目的 IP地址.

## Slide 6: 分组转发过程
Step2(5)- R1 查询下一跳IP地址，更新目的地址重新封装成帧

## Slide 7: 分组转发过程
Step2(6)- R3 将以太网数据包从接口 Fa0/0转发出去

## Slide 8: 分组转发过程
Step3(1)- R2发现帧的目的mac地址是自己的mac地址
Step3(2-3)- R2 剥离以太网帧头 检测目的IP地址

## Slide 9: 分组转发过程
Step3(4)- R2在路由表中寻找目的 IP地址

## Slide 10: 分组转发过程
Step3(4)- R2更新目的地址重新封装成帧

## Slide 11: 分组转发过程
Step3(5)- R2将以太网数据包从接口 S0/0转发出去

## Slide 12: 分组转发过程
Step4(1)- R3 接受 PPP 帧
Step4(2-3)- R3 剥离 PPP 帧 检测目的 IP地址

## Slide 13: 分组转发过程
Step4(4)- R3在路由表中寻找目的 IP地址

## Slide 14: 分组转发过程
Step4(5)- R3 的快速以太口直接连接到目的，更新目的地址从新封装成帧.

## Slide 15: 分组转发过程
Step5- IP 数据包到达 PC2. 帧被剥离后继续检测上层协议

## Slide 16: 路由故障排查
可用的命令
    Ping– 测试连通性
    Traceroute– 追踪两段中的每一跳
    Show IP route– 用于显示路由表
    Show ip interface brief– 接口消息摘要
    Show cdp neighbors detail– 用于搜集毗邻信息

## Slide 17: 路由故障排查
    合理正确使用工具
    先使用 Ping。如果ping 不通可以使用 traceroute 来确定包是在哪里丢失
    show ip route 检测路由表
    若有问题需重新配置静态路由

## Slide 18: 路由故障排查
修改路由
  R2(config)#no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial0/0/1
  R2(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/0
Notes: R2(config)#no ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial0/0/1
R2(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 serial 0/0/0

## Slide 19
Ping命令
    使用的是ICMP协议，它发送ICMP回送请求消息给目的主机。
    ICMP协议规定：目的主机必须返回ICMP回送应答消息给源主机。
    如果源主机在一定时间内收到应答，则认为主机可达
路由故障排查

## Slide 20: 路由故障排查
    路由跟踪—TraceRoute原理
    ICMP协议中的生存时间（TTL）超时报错的机制来实现功能。
    过程：
      TraceRoute程序在源主机构造一份TTL字段为1的IP分组发往目的主机。
      处理该分组的第一个路由器将TTL值减1，TTL=0，发生TTL超时错误。
      路由器丢弃该分组，并给源主机发送一个ICMP“超时”消息报文。消息包含此路由器的IP地址，源主机得到第一个路由器的地址。
      然后Traceroute发送一个TTL为2的分组来得到第二个路由器的IP地址，
      继续这个过程，直至TTL达到最大值或这个分组到达目的主机。
      最后按顺序打印出路径中各个路由器接口列表，获得完整路径信息。

## Slide 21: 路由故障排查
    路由跟踪—TraceRoute原理
    TraceRoute命令：
      traceroute（或tracert） [-d] [-h maximum_hops] [-j computer-list] [-w timeout] target_name
路由正常
C:\>tracert 172.16.0.99 -d
Tracing route to 172.16.0.99 over a maximum of 30 hops
1 2s 3s 2s 10.0.0.1
2 75 ms 83 ms 88 ms 192.168.0.1
3 73 ms 79 ms 93 ms 172.16.0.99
Trace complete.
确定数据包在网络上的停止位置。路由配置问题？或者目的网络不存在（错误的 IP 地址）？
C:\>tracert 192.168.10.99
Tracing route to 192.168.10.99 over a maximum of 30 hops
1 10.0.0.1 reports:Destination net unreachable.
Trace complete.