## Slide 1: 实验8 动态路由协议OSPF配置

## Slide 2: 动态路由协议基础概念
动态路由协议的作用
    动态分享两个路由器之间的信息
    当拓扑改变时自动更新
    确定到达目的的最佳路径

## Slide 3: 动态路由协议基础概念
动态路由协议的用途:
    发现远程网络
    维护最新路由信息
    选择通往目的网络的最佳路径
    当前路径无法使用时找出新的最佳路径
Notes: .
.

## Slide 4: 动态路由协议基础概念
相对于静态路由协议

## Slide 5: 动态路由协议基础概念
动态路由协议的分类
Notes: CCNP1中介绍

## Slide 6
主要的动态路由协议
    RIP （Routing Information Protocol）：适用于小型网络内，如校园网。
    OSPF（Open Shortest Path First Protocol）：常用于中、大型网络内，如广域网、城域网和大型校园网。
    BGP4（Border Gateway Protocol v4）：用于大型网络之间的互联，如CERENT和ChinaNet 之间。
动态路由协议分类
    按路由选择算法分，大致可分成3类：
      距离矢量路由选择（Distance Vector）
        确定到达任一网络的方向（矢量）和距离（跳数），如RIP。
      链路状态路由选择（Link State）
        重建整个网络精确拓扑结构，有较快的路由更新收敛度，如OSPF。
      混合路由选择（Hybrid Routing）
        是距离矢量和链路状态两种算法的结合，如IS-IS，IGRP。
动态路由协议基础概念

## Slide 7
距离矢量路由算法
    定期（30秒）在相邻路由器之间传送路由表的拷贝，计算可达网络的距离；
    路由器之间更新和交流网络拓扑结构的改变，但路由器不掌握全网的确切拓扑结构。
网络W
网络X
网络Y
网络Z
路由器A
路由器B
路由器C
路由表
网络 端口 距离
路由表
网络 端口 距离
路由表
网络 端口 距离
A1
A2
B1
B2
C1
C2
W
A1
0
X
A2
0
X
B1
0
Y
B2
0
Y
C1
0
Z
C2
0
一个网络的初始状态

## Slide 8
路由收敛后的网络状态
网络W
网络X
网络Y
网络Z
路由器A
路由器B
路由器C
路由表
网络 端口 距离
路由表
网络 端口 距离
路由表
网络 端口 距离
A1
A2
B1
B2
C1
C2
W
A1
0
X
A2
0
X
B1
0
Y
B2
0
Y
C1
0
Z
C2
0
Y
A2
1
B1
1
W
X
C1
1
W
C1
2
Z
B2
1
Z
A2
2
距离矢量路由算法

## Slide 9: 距离矢量路由协议—RIP
特点：
    只与邻节点交换路由信息
    各节点独立计算最优路径
    能适应网络拓扑的变化
    稳定后，形成最短路径
    算法简单
缺点：
    网络变化扩散到全网速度慢
    扩散时间：所有节点都发现变化的速度
    路由收敛慢
    收敛时间：大家分别计算，结果达到统一的速度
    存在路由环的问题：规定当距离=16时，该路由信息无效，即表示目标网络不可达，限制了网络的规模，即网络的最大距离不能达于15。

## Slide 10
SPF（Shortest Path First）最短路径优先算法：
      又称Dijkstra算法，是链路状态路由选择算法的核心，它是一种广度优先搜索算法，按照每条链路的通信代价（如带宽等）计算出每一点至各点的最短路径。
      每一步都取出当前最短的路径，计算该路径对其它路径的改变。从最近开始逐步计算到最远
  通信代价：缺省值按带宽来计算：COST = 108/带宽（bit/s）
    以10M线路为例，COST = 108 / 10000000 = 10
链路状态路由算法—SPF
2
1
3
4
5
6

## Slide 11
SPF算法计算最佳路由
A1
A2
A4
A3
A5
2
6
5
1
2
1
5
寻找A1到所有节点的最短路径
  1）初始化时，设A1到其它不直连顶点距离为∞
  2）选择距离最短的路径
  3）观察通过新选择的路径是否能更短到达其它顶点
  4）选择出的最短路径将不参加下一轮比较
  5）反复2 - 4步，直到不剩有顶点
A2
A3
A4
A5
顶点
距离
路径
2
6
5
∞
A2
A3
A4
A1 A2 A3－－3
更新
A1 A2 A3
3
A1 A2 A4－－ ∞
A1 A2 A5－－ 4
A1 A2 A3 A4－－4
更新
A1 A2 A3 A4
4
A1 A2 A3 A5－－8
A1 A2 A5
4
A1 A2 A3 A4 A5－－∞
更新
链路状态路由算法—SPF

## Slide 12
OSPF是采用链路状态路由选择算法的协议，它适合分层网络结构：
主干域
AREA0
子域1
AREA1
子域2
AREA2
子域3
AREA3
每个域中的路由器只需要建立本域的网络拓扑数据库，并以此计算最短路径，路由计算的复杂性大为降低；
位于两域边界的路由器将对各域的路由信息进行聚合，因此要求每个域的IP地址分配尽可能连续，这样路由选择的效率更高；
链路状态路由协议—OSPF

## Slide 13
距离矢量和链路状态路由选择算法的比较
距离矢量路由选择算法 链路状态路由选择算法
从相邻路由器的角度观察网络 获得整个网络的拓扑结构
拓扑结构。
路由表在路由器间传递时增加 计算出到达其他各路由器
距离矢量 的最短路径
路由信息周期地更新，更新频 由链路状态变化触发更新，
繁，收敛速度慢 收敛速度快
将路由表备份到相邻路由器， 将链路状态传送到其他路由
传递信息量大 器上，通常只传变化信息
算法比较

## Slide 14: OSPF协议配置
启用OSPF使用以下命令:
R1(config)#router ospf process-id
    Process id : 是一个介于 1 和 65535 之间的数字，由网络管理员选定。仅在本地有效，这意味着路由器之间建立相邻关系时无需匹配该值。

## Slide 15
OSPF 中的 network 命令:
    Router(config-router)#network network-address wildcard-mask area area-id
    路由器上任何符合 network 命令中的网络地址的接口都将启用，可发送和接收 OSPF 数据包。
    此网络（或子网）将被包括在 OSPF 路由更新中。
    通配符掩码:
      网络地址和通配符掩码一起，用于指定此 network 命令启用的接口或接口范围。
    area:
      OSPF 区域是共享链路状态信息的一组路由器。OSPF 网络也可配置为多区域。
    area-id:
      如果所有路由器都处于同一个 OSPF 区域，则必须在所有路由器上使用相同的 area-id 。配置 network 命令比较好的做法是在单区域 OSPF 中使用area-id 0。
OSPF协议配置